eco-line® type 5N

Wymiary i ciężar:

| Długość w m | Szerokość w m | Wysokość w m | Ciężar w kg (ok.) | Dopływ w mm | Odpływ w mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,26 m | 2,2 m | 2,2 m | 3.420 kg | Ø 160 mm | Ø 160 mm |

Dane projektowe:

| Ładunek organiczny | Dopływ | (brutto) | Dopływ | (netto) | Odpływ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZT5 | 16,66 | kg/d | 11,66 | kg/d | < 15 | mg/l |
| ChZT | 33,33 | kg/d | 23,33 | kg/d | - |  |
| Zawiesina | - |  | - |  | < 30 | mg/l |
| NH3+NH4-N (lato/zima) | 3,33 | kg/d | 3,33 | kg/d | <2/4 | mg/l (l/z) |
| brutto/netto: dopuszczalne przed /po osadzaniu mechanicznym |
| Osadzanie mechaniczne | (zalecane) | Ładunek hydrauliczny | Ścieki komunalne |
| Objętość całk. (z chem.) | 34,0 m3 | Ilość ścieków/dobę | 69,4 m3 |
| Objętość całk. (bez chem.) | 29,9 m3 | Ilość ścieków/godz. | 6,9 m3 |
| Objętość osadzania | 17,4 m3 | Max. ilość w 1godz./d (z/bez chem.) | 2,0 / 3,9 l/s |
| Prod. osadu. z chemią /w czasie | 16,6 m3 | Całk. zużycie energii | 2,38 kWh |
| Prod. osadu. bez chemii /w czasie | 12,5 m3 | Typ sprężarki: Busch CAT | WD 0040 AP |
| Częstotliwość opróżniania /rok | 12 razy | Osadz. wtórne z chem.: Hydrotech | Type 802 |
| Podział komór osadnika (w %) | 50-25-25 | Osadz.wtórne bez chem.: Hydrotech | Type 802 |