eco-line® type 6N

Wymiary i ciężar:

| Długość w m | Szerokość w m | Wysokość w m | Ciężar w kg (ok.) | Dopływ w mm | Odpływ w mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,16 m | 2,2 m | 2,2 m | 4.010 kg | Ø 160 mm | Ø 160 mm |

Dane projektowe:

| Ładunek organiczny | Dopływ | (brutto) | Dopływ | (netto) | Odpływ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZT5 | 21,60 | kg/d | 15,12 | kg/d | < 15 | mg/l |
| ChZT | 43,19 | kg/d | 30,23 | kg/d | - |  |
| Zawiesina | - |  | - |  | < 30 | mg/l |
| NH3+NH4-N (lato/zima) | 4,32 | kg/d | 4,32 | kg/d | <2/4 | mg/l (l/z) |
| brutto/netto: dopuszczalne przed /po osadzaniu mechanicznym |
| Osadzanie mechaniczne | (zalecane) | Ładunek hydrauliczny | Ścieki komunalne |
| Objętość całk. (z chem.) | 44,1 m3 | Ilość ścieków/dobę | 90,0 m3 |
| Objętość całk. (bez chem.) | 38,7 m3 | Ilość ścieków/godz. | 9,0 m3 |
| Objętość osadzania | 22,5 m3 | Max. ilość w 1godz./d (z/bez chem.) | 4,0 / 4,0 l/s |
| Prod. osadu. z chemią /w czasie | 21,6 m3 | Całk. zużycie energii | 3,18 kWh |
| Prod. osadu. bez chemii /w czasie | 16,2 m3 | Typ sprężarki: Busch CAT | WD 0040 AP |
| Częstotliwość opróżniania /rok | 12 razy | Osadz. wtórne z chem.: Hydrotech | Type 802 |
| Podział komór osadnika (w %) | 50-25-25 | Osadz.wtórne bez chem.: Hydrotech | Type 802 |